## Slide 1: RESOLUÇÃO CONAMA 359/2005 HISTÓRICO, EVOLUÇÃO E CENÁRIO ATUAL

## Slide 2
Breve histórico

## Slide 3: Aspectos relevantes do processo
Composição do GT da CTQA com participação de órgãos públicos de meio ambiente e gestão das águas, ONGs, universidades, consultores especializados e setor produtivo
Coordenação do GT: ONG Argonautas

## Slide 4: Abordagem multifocal e compreensiva dos impactos da substituição do STPP
TEMAS
Legislação brasileira afeta ao tema
Normatização internacional e levantamento do estado da arte
Impactos ambientais associados ao uso do tripolifosfato de sódio STPP na formulação de detergente em pó de uso doméstico
Impactos ambientais associados ao uso de alternativas tecnológicas ao STPP na formulação de detergente em pó de uso doméstico
Impactos sócio econômicos e sociais decorrentes da substituição do STPP na formulação de detergente em pó de uso doméstico
Elaboração de modelo de regulação do uso do STPP

## Slide 5: Contribuição de pesquisadores nacionais e internacionais
Consultas a institutos especializados em pesquisas sobre qualidade das águas
Instituto Internacional de Ecologia em São Carlos – SP
  Projeto Brasil das Águas
Consultores internacionais especializados em eutrofização e relação com o fósforo
Prof. Brian Moss (Inglaterra)
Prof. Marco Vighi (Itália/CE)

## Slide 6: Qualificação dos consultores internacionais
Prof. Brian Moss
President of the British Phycological Society
Vice-president of the British Ecological Society,
President of the International Society for Limnology.
Prof. Marco Vigui
Society of Ecotoxicology and Environmental Chemistry (SETAC)
International Society of Limnology (SIL)
International Society of Ecotoxicology and Environmental Safety (SECOTOX)
International Association of Water Quality (IAWQ)
Italian Society of Toxicology (SITOX)
Italian Society of Ecology (SitE)

## Slide 7: Resultados do GT Fósforo
Consenso sobre a redução gradativa do teor de STPP na formulação de detergentes em pó para uso doméstico
Controle pelo IBAMA do atendimento das metas de redução
Criação de Grupo de Acompanhamento

## Slide 8: A Resolução CONAMA 359/2005
Principais conceitos:
O aporte de fósforo oriundo de detergentes em pó para lavar roupa de uso doméstico será controlado por meio do estabelecimento de limites da concentração máxima de fósforo por produto e da média ponderada de fósforo por grupo fabricante/importador.
Os critérios de redução, a vigorarem em 6, 18 e 36 meses, aplicam-se aos detergentes em pó para lavar roupas de uso doméstico fabricados no país e importados, ambos para uso no território nacional.
Cria um Grupo de Trabalho que definirá uma rede básica de monitoramento de qualidade das águas destinada a atender a finalidade desta Resolução.
Estabelece o controle anual do cumprimento dos limites impostos a ser efetuado pelo IBAMA.

## Slide 9: Avaliação do Grupo de Acompanhamento após 5 anos (2010)
Instituições participantes:
Ministério do Meio Ambiente
CONAMA
IBAMA
ANA
IAP – Paraná
IGAM – Minas Gerais
CETESB – São Paulo
SABESP - São Paulo

## Slide 10: Avaliação do Grupo de Acompanhamento após 5 anos (2010)
Principais conclusões:
A Resolução CONAMA 359/2005 representa um avanço no controle preventivo da poluição
Todos os limites de redução foram cumpridos pelo setor produtivo
Os dados de monitoramento ambiental avaliados não permitiram isolar os teores de fósforo em função de sua origem: detergentes em pó, dejetos humanos e carga difusa

## Slide 11: Fabricação local + Importação brasileira de Tripolifosfato STPP
Chart: FABRICAÇÃO + IMPORTAÇÃO STPP
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
IMPORTAÇÃO STPP (Copebrás e MDIC/Sistema ALICE) (*2) | 87000 | 92900 | 90100 | 77300 | 77600 | 73500 | 60336 | 29886 | 13735 | 11780 | 5122 | 2156 | 4985 | 3348
Fonte: COPEBRÁS (fabricante local até março 2008); MDIC/Sistema Alice

## Slide 12: Evolução da fabricação/importação de STPP e consumo de detergente em pó no Brasil - 2003 a 2016
(*1) Inclui os detergentes em pó e líquidos para lavar roupa; o detergente líquido começa a ter uma participação maior a partir de 2014. Hoje estima-se que 17% do volume total é de líquidos e 83% de pós. (*2) Assumido que 100% do STPP importado/fabricado é destinado a detergentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: Redução no consumo de STPP na fabricação de detergente em pó
Carga de fósforo em 2005: 59 t/dia (fonte ABIPLA – relatório GT)
Carga de fósforo em 2016: 3 t/dia (estimado pelo total importações)
Redução no período 2005 a 2016 = 95%

## Slide 14: Evolução do Cenário Ambiental

## Slide 15: Evolução das concentrações de Fósforo total em ponto de monitoramento no reservatório Guarapiranga - SP

## Slide 16: Evolução das concentrações de Clorofila-a em ponto de monitoramento no reservatório Guarapiranga - SP

## Slide 17: Evolução das concentrações de Fósforo total em ponto de monitoramento no reservatório de Barra Bonita/rio Tietê - SP

## Slide 18: Evolução das concentrações de Clorofila-a em ponto de monitoramento no reservatório de Barra Bonita/rio Tietê - SP

## Slide 19: CONCLUSÕES
Entre 2003 e 2016 houve a redução de 95% do total de STPP utilizado na fabricação de detergentes em pó para consumo domiciliar.
No mesmo período, os níveis de fósforo total em reservatórios sob influência de grandes aglomerados urbanos apresentaram leve tendência de elevação.
As concentrações de clorofila-a acompanharam a tendência das concentrações do fósforo total.
A remoção de 56 toneladas/dia de aporte de fósforo decorrente do uso de detergentes em pó não alterou as concentrações ambientais desse parâmetro.
A remoção de 3 tonelada/dia atualmente utilizadas por pequenos fabricantes não irá alterar o cenário ambiental vigente e impactará estes pequenos produtores dispersos pelo Brasil

## Slide 20
A ABIPLA agradece a oportunidade de apresentar a essa Câmara Técnica do CONAMA as informações sobre os efeitos da Resolução 359 de 2005, com dados fundamentados e referenciados a fontes oficiais.