## Slide 1: Alteração da resolução conama 359/2005
.
Marcus Vinicius Polignano
Prof. Doutor Sanitarista UFMG
Presidente CBH Velhas
Instituto Guaicuy-P. Manuelzão

## Slide 3
Ao contrário do nitrogênio, cujo reservató­rio é o ar, a fonte de fósforo na natureza é a litosfera. Sua liberação natural ocorre principal­mente por meio das erosões do solo, num pro­cesso lento em que parte do fosfato é transpor­tada para a hidrosfera, meio onde pode sedimen­tar-se ou ser utilizado pelos seres vivos. O retor­no do fósforo sedimentado nos mares ocorre também muito lentamente, principalmente atra­vés dos peixes e aves marinhas1,2,4.

## Slide 4
O transporte através das águas é parte fun­damental do ciclo do fósforo, correspondendo à forma predominante com que o fosfato se move através do meio ambiente. As fontes naturais estão relacionadas princi­palmente com as cargas difusas, devido aos pro­cessos erosivos da bacia de contribuição, à de­composição dos organismos aquáticos e dos ve­getais que compõem as matas ciliares, ao assore­amento do corpo d’água, ao intemperismo das rochas e à intensidade das trocas ocorridas entre o sedimento e a coluna d’água.

## Slide 5
O fósforo é um nutriente com fontes fi­nitas e não renováveis, cuja velocidade de explora­ção é atualmente muito superior às suas taxas de retorno ao seu ciclo natural, sendo que já existem previsões a respeito de um provável colapso nas suas fontes disponíveis e conhecidas, com impac­tos econômicos, sociais e ambientais graves e irre­versíveis.

## Slide 6: Fósforos nas bacias hidrográficas
Em bacias mais desenvolvidas economica­mente e com grande concentração populacional, o aporte de fósforo nas águas está mais relacio­nado com as fontes denominadas artificiais ou antrópicas, que são decorrentes da ação do ho­mem.

## Slide 7: Bacia hidrográfica

## Slide 9: Forma de fosfatos presentes nos esgotos
Nos esgotos domésticos, o fósforo aparece na forma de compostos orgânicos, como por exemplo, as proteínas, e em compostos mine­rais, principalmente polifosfatos e ortofosfatos, que tem origem em produtos sintetizados. Os polifosfatos representam, principalmente, os des­pejos com detergentes sintéticos.

## Slide 10: Composição de fosfatos nos esgotos urbanos
Os esgotos domésticos possuem concentra­ção de fósforo da ordem de 4 a 50 mg/L, a partir de uma produção diária de 1 a 3 g por pessoa. No Brasil, a contribuição per capita diária de fós­foro nos esgotos domésticos é de 0,7 a 2,5 g e a concentração típica desse nutriente situa-se na faixa de 4 a 15 mg/L. Desse total, a fração inorgâ­nica, que pode representada basicamente pela utilização de detergentes, fica compreendida en­tre 3 a 9 mg/L.
Braga B, Hespanhol I, Conejo JGL, Barros MTL, Spencer M, Porto M, Nucci N, Juliano N, Eiger S. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo: Pren- tice Hall; 2002.
Chave PA. Legal and regulatory instruments. In: Helmer R, Hespanhol I, organizadores. Water po- llution control: a guide to the use of water quality management principles. London: WHO/UNEP; 1997.
Metcalf L, Eddy H P Wastewater engineering: treat- ment and reuse. 4th ed. Singapore: McGraw-Hill Inc.; 2003.

## Slide 11: DETERGENTES EM PÓ E O FOSFÓRO
Nos detergentes, o fósforo tem a função de builder, ou agente sequestrante, formando com­plexos estáveis e solúveis com os cátions causa­dores da dureza na água, como o cálcio e o mag­nésio. Proporcionam alcalinidade à solução, fa­cilitando a ação do agente tensoativo, auxiliando na limpeza e na formação de espumas.

## Slide 12
Um de­tergente em pó de uso comercial típico que utiliza fosfato como builder, contém, em média, 50% do peso do produto em tripolifosfato de sódio (STPP), sendo o restante composto por surfactantes, carga, sais inorgânicos, perfume, bran­queador óptico, agentes antideposição e enzimas. De forma geral, nos locais onde há utilização doméstica de detergentes compostos por STPP, considera-se que 50% a 80% do fósforo presente nos esgotos tem essa origem,

## Slide 13: PROBLEMA DO EXCESSO DE FOSFÓRO
O fósforo não é um elemento tóxico à saúde dos seres vivos, sendo, ao contrário, essencial à manutenção da vida. A presença deletéria do fós­foro no meio ambiente está relacionada com o aporte excessivo nas águas. Neste caso, o nutrien­te pode desencadear processos de eutrofização, ou fertilização, ocasionando, por exemplo, proli­feração de algas e de outras plantas aquáticas su­periores, as macrófitas. Tal situação pode invia­bilizar diversos usos, comprometendo, inclusive, sua utilização para abastecimento público.

## Slide 14
Em um ambiente eutrofizado, a floração de cianobactérias é especialmente perigosa, pois di­versas espécies liberam toxinas, causando sérios prejuízos às águas utilizadas para abastecimento público. Foi a presença delas que provocou a morte de 40 pacientes de uma clínica de hemodiálise de Caruaru, em Pernambuco, no ano de 1996.

## Slide 15: Cianobácterias

## Slide 16
Extremamente parecidas com as bactérias, as cianobactérias são também procariontes. São todas autótrofas fotossintetizantes, mas suas células não possuem cloroplastos. A clorofila, do tipo a, fica dispersa pelo hialoplasma e em lamelas fotossintetizantes, que são ramificações da membrana plasmática.
Além da clorofila, possuem outros pigmentos acessórios, como os carotenóides (pigmentos semelhantes ao caroteno da cenoura), ficoeritrina (um pigmento de cor vermelha, típico das cianobactérias encontradas no Mar vermelho) e a ficocianina (um pigmento de cor azulada, que originou o nome das cianobactérias, anteriormente denominadas “algas azuis”) . Elas vivem no mar, na água doce e em meio terrestre úmido.

## Slide 17: TOXICIDAD DEL AGUA compuestos volátiles.................(geosmina, B metilisoborneol) cianotoxinas.......................... (heptapéptido cíclico no ribosomal
Neurotoxinas (anatoxina-a, anatoxina-a(S), saxitoxina),
Hepatotoxinas (microcystinas (MC), nodularina),
Lipopolisacáridos de la membrana celular
Citotoxinas (cylindrospermopsina)
Dermatotoxinas (aplisiatoxinas y lingbiatoxinas)

## Slide 18
Anabaena Microcistinas, anatoxina-a , anatoxina-a (s),
saxitoxinas y cilindrospermopsina
Anabaenopsis Microcistinas
Aphanizomenon Anatoxina-a, saxitoxinas, y cilindrospermopsina
Cylindrospermopsis Saxitoxinas y cilindrospermopsina
Hapalosiphon Microcistinas
Lyngbya Saxitoxinas, Lingbiatoxina-a y Apliatoxina
Microcystis Microcistinas
Nodularia Nodularinas
Nostoc Microcistinas
Oscillatoria Microcistinas, Anatoxina-a, Lingbiatoxina-a y
Apliatoxina
Phormidium Anatoxina-a
Planktothrix Microcistinas y Saxitoxin
Raphidiopsis Anatoxina-a y cilindrospermopsina
Schizothrix Lingbiatoxina-a y Apliatoxina
Synechocystis Microcistinas
Umezakia Anatoxina-a y cilindrospermopsina
Woronichinia Microcistinas
GENEROS DE CIANOBACTERIAS TOXICAS

## Slide 19: neurotoxina
A anatoxina-a foi a primeira toxina de cianobactéria a ser quimicamente e funcionalmente definida e trata-se de uma amina secundária (Devlin et al., 1977) com peso molecular de 165 daltons.
Os sinais de envenenamento por esta toxina, em animais selvagens e domésticos, incluem: desequilíbrio, fasciculação muscular, respiração ofegante e convulsões. A morte é devida a parada respiratória e ocorre de poucos minutos a poucas horas, dependendo da dosagem e consumo prévio de alimento. Os sinais clínicos de intoxicação mostram uma progressão de fasciculação muscular, decréscimo de movimentos, respiração abdominal exagerada, cianose, convulsão e morte.

## Slide 20: hepatoxinas
O tipo mais comum de intoxicação envolvendo cianobactérias é causado por hepatotoxinas, que apresentam uma ação mais lenta, causando a morte entre poucas horas e poucos dias, em decorrência de hemorragia intra-hepática e choque hipovolêmico. Os sinas observados após ingestão dessas hepatotoxinas são prostração, anorexia, vômitos, dor abdominal e diarréia (Carmichael & Schwartz,1984; Beasley et al., 1989).

## Slide 21
Géneros toxígenos de cianobacterias afetam a saúde através de treis vias:
TOXICIDADE DA ÁGUA
Contato com a pele
ingesta
síntomas patológicos no homem
gastroenterites
diarreas,
irritacão da pele
alergias,
afecciones respiratorias,
dores de cabeça
problemas hepáticos e neuronais
introdução acidental no sangue

## Slide 22
FACTORES QUE CONTROLAN
LA PRODUCCION PRIMARIA
Recursos: luz y nutrientes.
¿Qué son los nutrientes?
Cuáles son los factores y nutrientes limitantes?
C106 N16 P1
6,3 % N y 0,87 % P =
N:P = 7,2:1
Carbono ( C ), Nitrógeno ( N ), Potasio ( K ) y Fósforo ( P )
Hierro, Cobalto, Manganeso, Cinc, y Cobre

## Slide 24: Dados bacia do Rio das Velhas
De acordo com o COPAM/CERH (Conselho de Política Ambiental/ Conselho Estadual de Recursos Hídricos) para a classificação dos rios em classe 2 e 3 os parâmetros de densidade não devem ultrapassar 20.000 e 50.000 cel/mL respectivamente. No caso de contato primário não deve exceder 10.000 cel/mL. Os rios de classe 2 e 3 admitem consumo humano após tratamento convencional de água. No entanto, o tratamento convencional com sulfato de cobre provoca a lise da célula liberando as toxinas no ambiente aquático. Além disso, ainda não se tem um tratamento adequado que assegure o consumo da água livre de cianotoxinas

## Slide 25
Chart: 
| BV001 | BV013 | BV037 | AV210 | BV139 | BV063 | BV067 | BV080 | BV083 | BV105 | BV153 | SC16 | BV137 | BV138 | BV156 | BV141 | BV142 | BV150 | BV152 | BV146 | BV151 | BV148 | BV149
jun/15 | 0 | 0 | 241 | 101 | 0 | 49 | 328 | 2515 | 252 | 13765 | 10507 | 9144 | 6858 | 0 | 17283 | 39922 | 146707 | 145662 | 155902 | 166223 | 309824 | 605964 | 456776
jul/15 | 29 | 49 | 353 | 0 | 0 | 188 | 865 | 252 | 655 | 5960 | 4580 | 0 | 19724 | 11838 | 22696 | 29145 | 389423 | 154300 | 218795 | 274065 | 192058 | 414527 | 191038
ago/15 | 0 | 0 | 781 | 277 | 323 | 50 | 294 | 98 | 0 | 5176 | 5633 | 9576 | 9258 | 11699 | 10230 | 141459 | 605244 | 1143138 | 928737 | 709288 | 444122 | 109479 | 4490
set/15 | 252 | 76 | 392 | 454 | 151 | 25 | 22 | 114 | 87 | 30288 | 33734 | 23594 | 23202 | 23006 | 70496 | 42616 | 204671 | 61475 | 123080 | 40249 | 16328 | 43841 | 7266
out/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 343 | 147 | 0 | 82 | 11495 | 19626 | 0 | 30468 | 50258 | 30640 | 2898 | 1012 | 5633 | 12589 | 40889 | 206223 | 34269 | 44448
nov/15 | 0 | 245 | 33 | 141 | 0 | 0 | 0 | 60 | 82 | 13002 | 12899 | 69557 | 75680 | 56821 | 57311 | 2978 | 10532 | 13813 | 62455 | 50780 | 80007 | 423222
dez/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 7397 | 1290 | 1102 | 2041 | 3755 | 1915 | 607 | 50 | 146 | 1024 | 2580 | 5715 | 3429 | 15781

## Slide 27
SANTO HYPOLITO,
24.08.2015

## Slide 28
SANTO HYPOLITO,
24.08.2015

## Slide 29
SANTO HYPOLITO,
24.08.2015

## Slide 30
SANTO HYPOLITO,
24.08.2015

## Slide 31
SANTO HYPOLITO,
24.08.2015

## Slide 32
Lassance 20.08.2015

## Slide 33
Lassance 20.08.2015

## Slide 34
Várzea da Palma 21.08.2015

## Slide 35
ARTIGO ARTICLE
Impactos das atividades humanas sobre a dinâmica do fósforo no meio ambiente e seus reflexos na saúde pública
Claudia Maria Gomes de Quevedo 1
Wanderley da Silva Paganini 1
2010

## Slide 36: Impactos das atividades humanas sobre a dinâmica do fósforo no meio ambiente e seus reflexos na saúde pública
No que se refere ao compartimento água, o período de dados estudado é de 22 anos, compre­endido entre 1986 e 2007 e, em relação ao sedi­mento, o estudo é efetuado para os anos de 2004 e 2005, uma vez que a análise do parâmetro fós­foro total no sedimento foi efetuada e disponibi­lizada pela Cetesb somente para esse período28.

## Slide 37
A bacia do rio Tietê possui atualmente mais de 28,7 milhões de habitantes, o que corresponde a 70,6% da população total do Estado de São Pau­lo. No período de 1986 a 2007, o número de ha­bitantes da bacia foi ampliado em cerca de 8,7 milhões de habitantes, dos quais, mais de 5,3 milhões localizam-se UGRHI Alto Tietê. Em ter­mos percentuais, no entanto, a maior taxa de crescimento médio anual ocorreu nas UGRHIs Piracicaba/Capivari/Jundiaí e Tietê/Sorocaba, com 2,73% e 3,07% ao ano, respectivamente.
Impactos das atividades humanas sobre a dinâmica do fósforo no meio ambiente e seus reflexos na saúde pública

## Slide 38: Impactos das atividades humanas sobre a dinâmica do fósforo no meio ambiente e seus reflexos na saúde pública
Efetuando-se uma estimativa das cargas po­tenciais de fósforo na bacia decorrentes da ativi­dade urbana, a partir dos dados relativos à po­pulação urbana, considerando-se uma contribui­ção per capita de 2,5 g/P/dia, é possível identificar que a contribuição a partir dos esgotos domésti­cos pode ser estimada atualmente em 68,3 t/dia (2008).

## Slide 39: Impactos das atividades humanas sobre a dinâmica do fósforo no meio ambiente e seus reflexos na saúde pública
Ainda, considerando-se que da quantidade de fósforo presente nos esgotos domésticos, cer­ca de 50% (quantidade mínima) a 80% (quanti­dade máxima) é decorrente da utilização de de­tergentes em pó que contém STPP, é possível es­timar que essa fonte seja responsável pelo aporte de 34,1 a 54,6 t/dia de fósforo nas águas do Tietê. Desse total, de 23,0 a 36,9 t/dia tem origem na UGRHI Alto Tietê, ou seja, cerca de 33,8% a 54,0% do fósforo presente nas águas do Tietê tem ori­gem pela utilização de detergentes fosfatados na UGRHI Alto Tietê.

## Slide 40: Impactos das atividades humanas sobre a dinâmica do fósforo no meio ambiente e seus reflexos na saúde pública
Caso a totalidade das formulações dos de­tergentes em pó para uso doméstico comerciali­ zados no Brasil esteja obedecendo os limites de STPP propostos pela Resolução Conama n° 359/ 05, atendendo plenamente as expectativas esta­belecidas, a redução no aporte de fósforo nas águas do rio Tietê desde o ano de 2008 seria da ordem de 10,2 a 16,4 t/dia, o que é ainda conside­rada uma redução muito conservadora, uma vez que a quantidade de fósforo lançada nas suas águas através dos esgotos domésticos em decor­rência do uso de detergentes poderia ser estima­da atualmente, ainda, em 23,9 a 38,2 t/dia.

## Slide 41: Impactos das atividades humanas sobre a dinâmica do fósforo no meio ambiente e seus reflexos na saúde pública
O controle do aporte de fósforo nas águas a partir da atuação nas fontes oriundas da ativi­dade urbana, principalmente pela limitação da presença de tripolifosfato de sódio (STPP) nos detergentes, demonstra ser de grande importân­cia para a melhoria da qualidade das águas e para a preservação do ciclo do nutriente. Isto porque, além de auxiliar na redução do aporte do principal nutriente limitante do crescimento biológico em um ambiente aquático, a redução da presen­ça de fósforo nesses produtos pode auxiliar na diminuição das suas taxas de exploração no meio ambiente, contribuindo para sua conservação

## Slide 42: Impactos das atividades humanas sobre a dinâmica do fósforo no meio ambiente e seus reflexos na saúde pública
A evolução nas ferramentas de controle do aporte de fósforo nas águas é relevante, também, para a garantia da saúde pública, uma vez que pode contribuir para a redução dos níveis de eutrofização das águas

## Slide 43
Assim, a questão da dinâmica do fósforo no meio ambiente deve ser entendida e estudada de forma integrada e sistêmica, levando-se em con­ta não somente as alternativas técnicas para a redução do seu aporte nos rios e reservatórios, como forma de buscar controlar os processos de eutrofização e melhorar a qualidade das águas, mas também as metodologias que busquem a conservação e proteção do meio ambiente e a garantia da saúde pública.

## Slide 44
Tabela 1. Cargas atuais estimadas de fósforo nas detergentes contendo STPP, em t/dia. |  | águas do Tietê, | por UGRHI, em | decorrência do | uso de
UGRHI | Total nos Esgotos Domésticos (t/dia) | Antes CONAMA 359/05 |  | Após CONAMA 359/05 | 
 |  | Mínimo(50%) | Máximo (80%) | Mínimo (50%) | Máximo (80%)
Alto Tietê | 46,10 | 23,05 | 36,88 | 16,13 | 25,81
Piracicaba/Capivari/Jundiaí | 11,73 | 5,86 | 9,38 | 4,11 | 6,57
Tietê/Sorocaba | 4,06 | 2,03 | 3,25 | 1,42 | 2,28
Tietê/Jacaré | 3,54 | 1,77 | 2,83 | 1,24 | 1,98
Tietê/Batalha | 1,15 | 0,57 | 0,92 | 0,40 | 0,64
Baixo Tietê | 1,69 | 0,88 | 1,36 | 0,59 | 0,95
Total da Bacia do Tietê | 68,27 | 34,13 | 54,61 | 23.894 | 38,23

## Slide 45
Tabela 1. Cargas atuais estimadas de fósforo nas detergentes contendo STPP, em t/dia. |  | águas do Tietê, | por UGRHI, em | decorrência do | uso de
UGRHI | otal nos Esgotos Domésticos (t/dia) | Antes CONAMA 359/05 |  | Após CONAMA 359/05 | 
 |  | (50%) | Máximo (80%) | Mínimo (50%) | Máximo (80%)
Alto Tietê | 46,10 | 23,05 | 36,88 | 16,13 | 25,81
Piracicaba/Capivari/Jundiaí | 11,73 | 5,86 | 9,38 | 4,11 | 6,57
Tietê/Sorocaba | 4,06 | 2,03 | 3,25 | 1,42 | 2,28
Tietê/Jacaré | 3,54 | 1,77 | 2,83 | 1,24 | 1,98
Tietê/Batalha | 1,15 | 0,57 | 0,92 | 0,40 | 0,64
Baixo Tietê | 1,69 | 0,88 | 1,36 | 0,59 | 0,95
Total da Bacia do Tietê | 68,27 | 34,13 | 54,61 | 23.894 | 38,23

## Slide 46: CONTROLE INTERNACIONAL DA COMPOSIÇÃO DE FOSFÓRO NOS DETERGENTES
As discussões acerca da relação entre o comprometimento da qualidade das águas superfi­ciais, o lançamento de esgotos domésticos e a utilização de detergentes fosfatados tiveram iní­cio na década de 1960 e, a partir da década de 1970, diversas localidades da Europa e dos Esta­dos Unidos passaram a restringir o uso de STPP nesses produtos. Posteriormente, já na década de 1990, esses países passaram a adotar critérios para remoção de fósforo em sistemas de trata­mento de esgotos, estabelecendo prioridades para direcionamento dos investimentos11

## Slide 47: COMUNIDADE EUROPEIA
A Comunidade Europeia atra­vés da Council Directive n° 271, de 21 de maio de 1991, estabeleceu um critério de prazos para ade­quação ou implantação de sistemas de tratamen­to dos esgotos sanitários, considerando o porte do município e sua localização em relação às áre­as consideradas sensíveis ou suscetíveis à eutrofização..

## Slide 48: CONTROLE NO BRASIL
No Brasil, a questão da limitação da carga de fósforo nos detergentes, data do ano de 1978, quando foi implementada a Resolução Norma­tiva n° 01, do Ministério da Saúde, que estabele­ceu o limite de 15% em peso de P2O5 por formu­lação de detergente. Tal legislação foi revisada em 2005, quando foi editada a Resolução n° 359, de 29/04/2005, do Conselho Nacional do Meio Am­biente (Conama), que define a redução progres­siva de P2O5, em peso, por formulação, atingin­do o limite de 10,99% a partir do ano de 20081617.

## Slide 49
Atualmente, o aumento no ritmo de explora­ção das fontes de fósforo para utilização em pro­dutos industrializados, além de agravar a situa­ção de eutrofização das águas, tem provocado discussões quanto à escassez do nutriente. De acordo com Cordell15, no ritmo atual de exploração e a partir do crescimento populacio­nal previsto, calcula-se que as reservas de rocha fosfática conhecidas e exploráveis estejam extin­tas no período de 50 a 100 anos

## Slide 50: Parecer do Comité Econômico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento (UE) n.° .../... do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o> 648/2004 . 02.2011
Embora a presença de fosfatos nos detergentes contribua menos para a eutrofização do que outras fontes, restringir essa presença é a forma mais eficaz de reduzir os riscos de eutrofização das águas da União Europeia;

## Slide 51
  A proposta não introduz muitos elementos novos, con­tentando-se com a imposição de medidas jurídicas ao nível da UE e com o reforço da tendência actual para a redução da utilização de fosfatos e outros compostos fosforados nos deter­gentes para a roupa de uso doméstico. O Comité observa que a Comissão está empenhada em reduzir o mais possível o im­pacto ambiental desta categoria de produtos de consumo de massas. A sua proposta será tanto mais eficaz quanto mais tiver em conta as recomendações feitas pelo CESE no presente pare­cer. O Comité reconhece que os fabricantes de detergentes para a roupa de uso doméstico têm contribuído muitíssimo para a limitação do impacto ambiental dos seus produtos, adoptando as mais das vezes voluntariamente soluções alternativas aos fosfatos.
Parecer do Comité Econômico e Social Europeu sobre a Proposta de regulamento (UE) n.° .../... do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o> 648/2004 . 02.2011

## Slide 52: Parecer do Comité Econômico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento (UE) n.° .../... do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o> 648/2004 . 02.2011
  Os fosfatos, e em particular o tripolifosfato de sódio, são utilizados em detergentes para reduzir a dureza da água e per­mitir que acuem de forma mais eficaz. No entanto, podem ter um impacto nocivo no meio aquático e perturbar o seu equilí­brio ecológico, contribuindo para aumentar a proliferação de algas, fenómeno conhecido como «eutrofização». Embora os fosfatos usados nos detergentes venham apenas em terceiro lugar entre os fatores que provocam o aumento dos fosfatos no meio aquático, limitar a sua presença nos detergentes para a roupa de uso doméstico é, do ponto de vista técnico e económico, a solução mais eficaz para reduzir os riscos de ocorrência do referido fenómeno de eutrofização.

## Slide 53: Parecer do Comité Econômico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento (UE) n.° .../... do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o> 648/2004 . 02.2011
A avaliação e a análise do impacto das opções revela que a introdução a nível europeu de uma limitação à utilização de fosfatos e de outros compostos fosforados em detergentes para a roupa de uso doméstico reduzirá a contribuição dos fosfatos provenientes dos detergentes para os riscos de eutrofização das águas da UE e reduzirá o custo da remoção de fósforo para as estações de tratamento de águas residuais. Estas poupanças em termos de custo ultrapassam largamente os custos da reformu­lação dos detergentes para a roupa de uso doméstico com alternativas aos fosfatos. Pelo contrário, não seriam justificadas neste momento restrições ao nível da UE para os detergentes para a louça ou para os detergentes institucionais ou industriais, na medida em que as alternativas disponíveis não podem satis­fazer, em geral, as maiores exigências técnicas para essas apli­cações.

## Slide 54: Parecer do Comité Econômico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento (UE) n.° .../... do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o> 648/2004 . 02.2011
O CESE acolhe com agrado a proposta da Comissão em apreço. Atendendo a que não há alternativas aceitáveis aos fosfatos, do ponto de vista técnico e económico, para os deter­gentes à exceção dos detergentes para a roupa de uso domés­tico, o Comité concorda que as limitações à utilização dos fosfatos e de outros compostos do fósforo sejam aplicadas ape­nas a esses detergentes. Contudo, e como acertadamente pre­visto na modificação do artigo 16.°, convirá ponderar igual­mente a introdução de restrições à utilização de fosfatos nos detergentes para a louça

## Slide 55: Parecer do Comité Econômico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento (UE) n.° .../... do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o> 648/2004 . 02.2011
se um controlo revelar que há no mercado um detergente para a roupa com um teor em fósforo superior a 0,5 % mas inferior a 2,0 % e que a composição que foi comunicada às autoridades competentes indica um teor em fósforo inferior a 0,5 %, esse detergente não deverá ser retirado obrigatoria­mente do mercado, e sim sujeito a uma multa administra­tiva, uma vez que não representa um risco para a saúde. A multa poderá ser definida em função da percentagem de excesso do limite autorizado. Tal violação do limite de 0,5 % pode ocorrer de forma involuntária, uma vez que um mesmo fabricante pode produzir legalmente nas mes­mas instalações detergentes com fosfatos destinados a países que não sejam membros da UE e que, apesar de todas as medidas para isolar os diferentes lotes, uma mistura não é impossível. Compete à Comissão determinar se um inci­dente desse tipo deve implicar uma justificação mais deta­lhada da parte dos fabricantes, para evitar que seja aprovei­tado para contornar o limite de 0,5 %. Convém ter presente que a retirada do produto sem motivo válido (saúde, segu­rança de utilização) pode acabar por provocar danos mais substanciais ao ambiente, porque será necessário transportá­-lo mais vezes, eliminar as embalagens e produzi-lo nova­mente sem que tenha servido o fim para que se destinava embora fosse perfeitamente seguro e utilizável;
Bruxelas, 15 de Março de 2011

## Slide 56: Questões sem respostas
Qual é quantidade de detergentes em pó produzido neste país? Mês, ano
Qual é quantidade comercializada por dia ou mês?
Qual é o consumo médio diário?
Quanto é comercializado por região metropolitana? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro
Qual é distribuição em produtos que utilizam fosfóro e que não utilizam?
Qual é a concentração hoje utilizada pelos grandes fabricantes na composição?

## Slide 57
Os rios não podem ser utilizados como diluentes de poluição química difusa.
As águas do rios são patrimônio publico difuso, bem coletivo e de todos
Temos que garantir o uso múltiplos das águas, uma vez que a presença de cianobactérias inviabiliza a utilização das águas para a desendentação de animais e consumo humano; -Lei 9433/97

## Slide 58: conclusões
O impacto dos fosfatos (STPP) nos detergentes em pó é importante e significativo para os cursos d’água especialmente próximos a cidade de porte médio e de grande porte (RM de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e outras), onde a demanda por recursos hídricos é mais intensa;
Embora a presença de fosfatos nos detergentes contribua menos para a eutrofização do que outras fontes, restringir essa presença é a forma mais eficaz de reduzir os riscos de eutrofização das águas;
uma limitação à utilização de fosfatos e de outros compostos fosforados em detergentes para a roupa de uso doméstico reduzirá a contribuição dos fosfatos provenientes dos detergentes para os riscos de eutrofização das águas e reduzirá o custo da remoção de fósforo para as estações de tratamento de águas residuais.
Os níveis de fosforo proposto à mais de 15 anos pela 359 de 10% está muito acima no praticado em outros países como os europeus de 0 a 2%,onde inclusive as questões de saneamento estão mais resolvidas;

## Slide 59
Os rios não podem ser utilizados como diluentes de poluição química difusa.
As águas do rios são patrimônio publico difuso, bem coletivo e de todos
Temos que garantir o uso multiplos das águas;
A presença de cianobactérias inviabiliza a utilização das águas para a desendentação de animais e consumo humano;