## Slide 1
Notes: Apresentação do relatório annual de acompanhamento da qualidade do ar de 2024, elaborado pelo Minstério do Meio AMbiente e Mudança do Clima através de um TED com a Universidade Federal de Santa Catarina.

## Slide 2: Conteúdo do relatório
Método de coleta de informações
Governança sobre a qualidade do ar no Brasil
Rede de monitoramento da qualidade do ar no Brasil
Poluentes monitorados
Completude dos dados e violações dos padrões
Área de cobertura do monitoramento
Perspectivas para ampliação da rede
Comunicação e divulgação dos dados nos estados
    Relatório de avaliação da qualidade do ar
    Planos de controle de emissões
    Inventários de emissões​​
    Sistema MonitorAr​​
​
Publicações científicas​​
Notes: O relatório contém o seguinte e sumário. O método de coleta da informações detalha a forma que conseguimos as informações para o relatório. O ítem de governança sobre qualidade do ar apresenta o estado atual da governança nas Unidades Federativas. O item de rede de monitoramento detalha a disponsição espacial dos pontos de monitoramento no Brasil, segregada por estações de referência e indicativas. O item de poluentes monitorados apresenta os tipos de poluentes monitorados pela rede brasileira. A completude dos dados (porcentagem de dias de monitoramento válidos e sem falhas) e número de violações dos padrões de qualidade do ar foram analisados utilizando os dados da rede de monitoramento coletados em 2023. No ítem de análise da área de cobertura do monitoramento analisamos a área do território Brasileiro que possui monitoramento da qualidade do ar, a população atendida (que possui alguma estação de monitoramento por perto) e tipos de uso do solo que são monitorados. Apresentamos também a perspectiva para ampliação da rede e comunicação e divulgação dos dados nos estados e em periódicos científicos.

## Slide 3: Método de coleta das informações
Pesquisa nas Homepages das OEMAs
Aplicação de
questionário às UFs
Características da rede de monitoramento;
Divulgação e disponibilização dos dados de qualidade do ar;
Interligação com o MonitorAr;
Elaboração e divulgação de:
  Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar;
  Plano de Controle de Emissões Atmosféricas;
  Inventário de Emissões Atmosféricas
Abordagens
100% de
retorno
Informações
Notes: Utilizamos duas abordagens para coleta das informações: aplicação de questionários e pesquina na homepage das OEMAS.
Coletamos as seguintes informações:
Características da rede de monitoramento;
Divulgação e disponibilização dos dados de qualidade do ar;
Interligação com o MonitorAr;
Elaboração e divulgação de:
  Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar;
  Plano de Controle de Emissões Atmosféricas;
  Inventário de Emissões Atmosféricas

## Slide 4: Rede de monitoramento
Notes: Esta é a distribuição espacial da nossa rede de monitoramento. A figura a esquerda mostra as estações ativas e inativas no Brasil. Na figura à direita, apresentamos a rede de monitoramento segregando por tipo de monitoramento, sendo ele de referência ou indicativo. Destaque para os estados do RJ, SP, MG e PE que possuem mais de 45 estações de monitoramento de referência. AM e AC possuem rede de monitoramento baseada de sistema de medição de baixo custo/ indicativo.

## Slide 5
Notes: Aqui mostramos a disposição espacial das estações em cada região., com destaque para o Sudeste pelas estações de referência.

## Slide 6: Rede de monitoramento – 2023 x 2024
+27 (+7,5%)
estações de referência em relação a 2023
Em 2024:
+57 (+154%)
estações indicativas em relação a 2023
94
Estações indicativas
385
Estações de referência
Notes: Atualmente, temos 385 pontos de monitoramento de referência e 94 estações indicativas da qualidade do ar. Tivemos um aumento de 27 estações de referência e 57 estações indicativas em 2024 em relação à 2023. A tabela à direita mostra como apresentamos estes dados no relatório.

## Slide 7: Poluentes monitorados
26
poluentes
Acetal, NH3, BEM, ERT, ETB, FMC, HCNM, HCT, CO, M e P Xileno, CH4, Orto Xil, O3, MP10, MP2,5, MP1,0, PTS, H2S, TOL, XIL, COV, SO2, NO, NO2, NOX
parâmetro mais monitorado
MP10
Notes: Monitoramos 26 poluentes no Brasil, com destaque para o MP10 que é monitorado em 251 pontos. O Chumbo, poluente regulamentado pela CONAMA 506/2024, não é monitorado. O parâmetro Fumaça é monitorado apenas em 8 estações.

## Slide 8: Completude dos dados
Disparidades regionais, com maior completude no
Sudeste
Notes: Em relação à completude dos dados (parâmetro que reflete o número de dias de monitoramento válidos e manutenção permanente da rede) destacamos os estados da região sudeste por possuir a maior quantidade de dias válidos monitorados. Isto indica que estes estados possuem estrutura para manutenção adequada dos equipamentos de medição e envio dos dados. A avaliação da completude dos dados seguiu a recomendação do guia técnico de monitoramento da qualidade do ar elaborado pelo MMA.

## Slide 9: Número de violações
Região com maior número de excedências:
Sudeste
A prodominância de São Paulo e Minas Gerais pode estar associada à maior densidade de cobertura da rede .
Notes: Avaliamos o número de violações dos padrões de qualidade do ar PI-1 e PF nas estações de monitoramento. A análise foi feita por tipo de poluente e destacamos as 5 estações de monitoramento onde foram observados os maiores números de violações - TABELA no slide. Ressaltamos que os estados com maior número de pontos de monitoramento possuem maior probabilidade de encontrarmos violações. Estados que não monitoram, obviamente não apresentam violações.
Destacamos o desafio que teremos nos próximos anos para reduzir o número de violações do PI-1 e também para alcançarmos os níveis desejaveis de concentração de poluentes recomendados pela OMS (PF).

## Slide 10: Área de cobertura
Notes: Elaboramos uma análise preliminar com a estimativa da área de monitoramento da qualidade do ar realizado no Brasil. A qualidade do ar em aproximadamente 0,22% do território nacional é monitorada por estações de referência. Este número chega a 0,29% com a inclusão de estações indicativas. Considerando a área urbana, monitoramento 38,8% com estações de referência e um total aproximado de 50% ao incluirmos as estações indicativas. Destacamos o estado do RJ com mais de 53% do território urbano monitorado por estações de referência.

## Slide 11: População coberta pelo monitoramento
Notes: ~25% da população está coberta com monitoramento da qualidade do ar de referência. Nesta análise, consideramos que as estações atendem um raio de 5 km. ~3% da população é atendida por estações de monitoramento indicativas.
Entre as UF, o Distrito Federal é o que apresenta maior população coberta pelo monitoramento, com 100% de cobertura. RJ e SP atendem ~74% e ~59%.

## Slide 12: Usos do solo monitorados
Notes: As áreas urbanizadas são as mais monitradas no Brasil, com destaque para SP, MT, GO. Destaque também para as áreas de agropecuária e Floresta em SC, AM, AC, PA, entre outros.

## Slide 13: Localização das estações por tipo de uso do solo
Notes: Fizemos uma análise da tipo de uso do solo no entorno da estação para tentar identificar a finalidade do monitoramento (avaliação do efeito na saúde, determinação da concentração em áreas preservadas, requisitos de licenciamento, etc). Identificamos que a maioria das estações está instalada em locais urbanizados (326), indicando que elas provavelmente servem para avaliar o efeito na poluição na saúde humana. Nas próximas versões deste relatório, questionaremos os estados sobre a finalidade do ponto de monitoramento. Queremos quantificar o número de estações instaladas como requisito de licenciamento ambiental, por exemplo.

## Slide 14: Perspectiva de ampliação da rede
Expansão da rede de monitoramento
Manutenção e modernização
Escala Nacional
estados têm projetos para expandir as redes de referência e equivalentes
9
+39
estações de referência ou equivalentes
+140
estações indicativas
Manutenção e modernização
RJ SP MG
AC CE
Reativação de estações
Notes: 9 estados planejam a expansão da rede. 3 estados pretendem realizar a manutenção e modernização da rede, enquanto 3 estados do NE pretendem reativar os pontos desativados. Temos uma perspectiva de aumento de 39 estações de referência e 140 indicativas.

## Slide 15: Comunicação e divulgação sobre qualidade do ar nos estados
Relatório anual de avaliação
Planos de controle
Inventários
estados possuem relatório com abrangência estadual realizado pela respectiva OEMA.
8
100%
66%
50%
0%
0%
estados declararam possuir inventário de
alguma fonte de emissão de poluentes atmosféricos
8
UFs elaboraram o Plano de Controle de Emissões
Atmosféricas (PCEA)
3
SP
PR
MG
Notes: Até 2024, 8 estados apresentaram relatórios anuais de avaliação da qualidade do ar. Apenas 3 apresentaram planos de controle das emissões. 8 estados indicaram possuir alguma iniciativa de desenvolvimento inventário de emisões. Este são pontos que precisamos melhorar bastante.

## Slide 16: Obrigada! dqa@mma.gov.br